Allmänna instruktioner för byggande och skötsel av trottoarer i Kaskö stad

1.	Asfalterade trottoarer

-	Fastighetsägarna har rätt att själv asfaltera sin trottoardel.

-	Asfaltering av trottoar skall göras enligt stadens godkända gaturitningar (trottoaren upphöjd med kantsten).

- 	Kontakta alltid staden i god tid före asfaltering av trottoar.

-	Trottoarens bredd märks ut kostnadsfritt av tekniska avdelningen.

- Övriga icke asfalterade ”trottoarer”

-	Inte permanentbelagda trottoarer som byggs eller förnyas bör förses med bergkross (0-18).

-	Fastighetsägaren skall sköta och underhålla sin trottoardel med krossmaterial och hålla den fri från ogräs o.dyl.

-	Trottoarer med välvårdad gräsmatta är enbart tillåtet på Hamngatan (ej godkänd gaturitning) och på Berggatans östra sida (till största delen varit i Banförvaltningscentralens ägo och gränsar ej till bostadskvarter, undantag kvarter 49 där gräsmatta inte tillåts).

3.	Trottoarer fri från hinder

-	Vid infarter och portar krävs inte kantsten.

-	Vid korsningar får inte en lägre/tunnare kantsten monteras på grund av att själva korsandet (skyddsväg) skall ske minst tre meter från gatuområdet/tomtrån.

4.	Information om instruktioner

-	Information angående skötsel- och byggande av trottoarerna publiceras i ”Staden informerar-bladet” samt på Kaskö stads hemsidor (www.kaskinen.fi) dessutom ges instruktionerna till de asfalteringsentreprenörer som är verksamma på området.